## Slide 1: 基于BESIII的反中子源
苑思成
20230114

## Slide 2
物理背景
文献综述
实验设计
模拟研究
其他讨论
附录

## Slide 3: 物理背景
目前BESIII实验反中子和CsI相互作用的数据测量不准确，导致量能器模拟和数据不一致
  哪些截面、分支比不准确？
使用抽样或深度学习方法可以跳过Monte Carlo过程，提供物理分析需要的数据，但是存在一些局限
  data-driven方法损失了更详细的信息，只提供了探测器的结果
  如果使用生成网络等大模型，在相同cpu上模拟速度会下降，使用gpu成本大幅提高
  tbd
BESIII实验可以产生大量事例，使用可以挑选出非常纯净的反中子
  估算：total_jpsi * ppinbar_ratio * select_efficiency

## Slide 4: 文献综述
抽样方法模拟反中子数据
  BESIII DocDB-doc-908-v15: Development of a Data-Driven Algorithm to Simulate Anti-neutron with Bootstrapping at BESIII (ihep.ac.cn)
超级工厂
  Cornucopia of Antineutrons and Hyperons from a Super J/ψ Factory for Next-Generation Nuclear and Particle Physics High-Precision Experiments - INSPIRE (inspirehep.net)

## Slide 5: 实验设计
使用物理道
束流管外加入碘化铯
在不大幅降低p、pi效率和分辨的条件下，产生尽可能多的反中子打靶事例
需要先通过对模拟数据的研究
  模拟p、pi单粒子，加入不同厚度的物质时， p、pi的效率和分辨，及其对于动量、theta的依赖
  模拟反中子单粒子，在现有的模拟参数下，加入不同厚度的物质可以产生多少反中子打靶的事例，及其对于动量、theta的依赖
  模拟，加入不同厚度的物质时，事例挑选的效率， p、pi反冲得到反中子的动量、角度分辨，及其对于动量、theta的依赖
碘化铯

## Slide 6: 模拟研究 —— 数据产生
束流管外加入厚度[0, 2, 4, …, 10]mm碘化铯晶体，长度与束流管外层铍管一致，紧贴外层铍管
  使用svc控制模拟时加入材料的厚度及KalFit时添加相同的物质
    bes3_add_layer/code/boss/workarea/AddLayerSvc/AddLayerSvc-00-00-01 at master · yuansicheng/bes3_add_layer (github.com)
    bes3_add_layer/BesPip.cc at master · yuansicheng/bes3_add_layer (github.com)
    bes3_add_layer/KalFitReadGdml.cxx at master · yuansicheng/bes3_add_layer (github.com)

## Slide 7: 模拟研究 —— tag粒子模拟
束流管外加入厚度[0, 2, 4, …, 10]mm碘化铯晶体，长度与束流管外层铍管一致，紧贴外层铍管
  tag粒子模拟
    模拟动量和cos_theta随机的单粒子，cos_theta区间为[0, 0.93]，p+动量区间为[0.3, 1.2]，pi-动量区间为[0.1, 1.2]，每个厚度1e6个事例
      bes3_add_layer/gen_single_p+_random.py at master · yuansicheng/bes3_add_layer (github.com)
      bes3_add_layer/gen_single_pi-_random.py at master · yuansicheng/bes3_add_layer (github.com)
    提取mc_truth和Kal_Fit的动量、角度信息，计算动量、角度分辨和效率（重建出的事例数量/模拟总数）*效率的计算方式
    动量、角度分辨计算方式：剔除异常值后高斯拟合
    bes3_add_layer/single_ppi.csv at master · yuansicheng/bes3_add_layer (github.com)
    画图分析计算动量、角度分辨和效率关于动量、theta的依赖关系

## Slide 8: 模拟研究 —— tag粒子模拟 p依赖 0.60<<0.66

## Slide 9: 模拟研究 —— tag粒子模拟 依赖 0.34<p<0.36

## Slide 10: 模拟研究 ——反中子模拟
束流管外加入厚度[0, 2, 4, …, 10]mm碘化铯晶体，长度与束流管外层铍管一致，紧贴外层铍管
  反中子模拟
    模拟动量和cos_theta随机的反中子，cos_theta区间为[0, 0.93]，动量区间为[0, 1.2]，每个厚度1e7个事例
      bes3_add_layer/gen_single_n0_random.py at master · yuansicheng/bes3_add_layer (github.com)
    湮灭事例：反中子track的终止位置在新加入的物质内
      提取mc_truth和反中子湮灭位置信息（(*iter_mc)->finalPosition().v()），计算湮灭位置在束流管外MDC内的事例数，hit_additional_layer = df[(df.final_rxy>3.37) & (df.final_rxy<5.92) & (df.final_rz<13.4)].shape[0]
      bes3_add_layer/single_n0.csv at master · yuansicheng/bes3_add_layer (github.com)
    散射事例：反中子跑出新加入的物质后的动量与track初始始时不同
      如何存储跑出新加入的物质后的动量？阈值设置多少？

## Slide 11: 模拟研究 ——反中子模拟
击中CsI并湮灭的反中子比例（击中数/总数）对p、的依赖

## Slide 12: 模拟研究 ——
束流管外加入厚度[0, 2, 4, …, 10]mm碘化铯晶体，长度与束流管外层铍管一致，紧贴外层铍管
  模拟，不能kill
    tbd

## Slide 13: 其他讨论
束流管外加入其他物质可以做超子的研究
  模拟了加入10、20mm液氢和液氘的数据
cos_theta增大时，分辨下降，实际实验时可以对不同cos_theta放置不同厚度的物质
放入物质越多，反中子事例越多，但分辨会下降，可以用不同的放置方式平衡数量与质量的关系
  phi方向只覆盖一部分，比如只覆盖180°
  z轴只覆盖一部分，比如只覆盖z>0

## Slide 15: 模拟研究 —— tag粒子模拟 p依赖 0.60<<0.66

## Slide 16: 模拟研究 —— tag粒子模拟 依赖 0.34<p<0.36

## Slide 17: 模拟研究 ——tag粒子模拟
效率对动量的依赖（所有theta求和）

## Slide 18: 模拟研究 ——tag粒子模拟
效率对theta的依赖（所有动量求和）

## Slide 19: 模拟研究 ——tag粒子模拟
CsI厚度为10mm时，p+和pi-效率对比不加CsI下降的比例

## Slide 20: 模拟研究 ——反中子模拟
击中CsI并湮灭的反中子比例（击中数/总数）对p、的依赖

## Slide 21: 附录
挑选脚本from刘亮：/workfs2/bes/liuliang/workarea-7.0.5/Analysis/Physics/PNbarPiAlg/PNbarPi-00-00-01/src